## Slide 1: Internetwerken
Fysieke netwerkverbinding met routers
Een router is een computer die als speciale taak het verbinden van netwerken heeft. Een router kan netwerken die verschillende technologieën gebruiken met elkaar verbinden, zoals verschillende media, fysieke adresseringssystemen of frameformaten.

## Slide 2
Internet-architectuur
Meerdere routers zijn noodzakelijk:
Omdat de CPU en het geheugen in een router worden gebruikt om paketten te verwerken, is de processor in één router niet in staat het verkeer tussen een willekeurig aantal netwerken af te handelen.
Redundantie verbetert de betrouwbaarheid van een internet. Protocolsoftware controleert de internetverbindingen continu en geeft de routers opdracht het verkeer via andere paden te sturen wanneer een netwerk of router niet werkt

## Slide 3
Een internet is een virtueel netwerksysteem

## Slide 4
TCP/IP protocollen

## Slide 5
IP: Internet Protocol-adressen
Een internet is een abstractie, volledig gecreëerd door software
Om in een internet uniforme adressering te kunnen bieden, definieert de protocolsoftware een abstract adresseringssysteem dat elke host een uniek adres toekent. Gebruikers, toepassingsprogramma’s en hogere lagen van de protocolsoftware gebruiken de abstracte adressen om te communiceren
Het IP-adresseringssysteem
Een Internet Adres (IP-adres) is een uniek 32-bits binair getal dat aan een host wordt toegekend en voor alle communicatie met de host wordt gebruikt.

## Slide 6
Klasse-indeling van IP-adressen
IP verdeelt de host-adressen in drie primaire klassen. De klasse van een adres bepaalt de plaats van de grens tussen het netwerkprefix en het host-suffix van het adres.

## Slide 7
De decimale notatie met punten (dotted decimal notation) is een syntactische vorm die IP-software gebruikt om 32-bits binaire waarden weer te geven bij de interactie met de gebruikers. In deze notatie wordt elke byte decimaal weergegeven en worden de bytes met punten van elkaar gescheiden.
Bijvoorbeeld: 192.168.1.25
IP-adressen
Klassen en decimale notatie:

## Slide 8
Verdeling van de adresruimte
Internet Service Providers (ISP) leveren netwerknummers aan organisaties,
en de Internet Assigned Number Authority zorgt ervoor dat elk netwerkprefix uniek is

## Slide 9
Hogeschool Gent  4 netwerknummers:
193.190.88.0, 193.190.172.0, 193.190.173.0, 193.190.174.0
interne private nummers: 172.16.0.0 en 192.168.1.0
IP-adressen: voorbeeld

## Slide 10
Speciale IP-adressen
Routers en het principe van IP-adressering
Een IP-adres identificeert geen bepaalde computer, maar een verbinding tussen een computer en een netwerk. Aan een computer met meerdere netwerkverbindingen (bijvoorbeeld een router) moet voor elke verbinding één IP-adres worden toegekend.

## Slide 11
Protocol-adressen zijn abstracties, geproduceerd door software; fysieke netwerkhardware weet niet hoe een computer op basis van het protocol-adres gelokaliseerd kan worden. Voordat een pakket kan worden verstuurd, moet het protocol-adres van de volgende hop worden vertaald naar een equivalent hardware-adres.
Voorbeeld internet

## Slide 12
Het omzetten van een protocol-adres in een hardware-adres wordt ‘adresresolutie’ genoemd. Een host of router gebruikt adresresolutie wanneer hij naar een andere computer op hetzelfde fysieke netwerk moet zenden. Een computer spoort nooit het adres op van een computer die op een netwerk op afstand is aangesloten.
Adresresolutie met een opzoektabel:
Adresresolutie

## Slide 13
Adresresolutie met closed-form berekening
Hardware_adres = ip_adres & 0xff
Adresresolutie met berichtenuitwisseling
 door servers
door broadcasting: elk toestel onderzoekt adres…

## Slide 14
Address Resolution Protocol (ARP)

## Slide 15
Het berichtformaat van ARP
Het versturen van een ARP-bericht (encapsulation)

## Slide 16
Adres-resolutie en de lagen

## Slide 17
Omdat een router heterogene netwerken kan verbinden, kan deze geen kopie transporteren van een frame dat via een netwerk op een ander netwerk aankomt. Om met heterogeniteit te kunnen omgaan, moet een internet een hardware-onafhankelijk pakketformaat definiëren: een IP-datagram.
Datagrammen

## Slide 18
als ((masker[i] & D) == bestemming[i])
stuur door naar volgendeHop[i]
Datagrammen

## Slide 19
Datagrammen
Omdat IP is ontworpen voor alle soorten netwerkhardware, kan de communicatie worden verstoord doordat de onderliggende hardware zich misdraagt. Als gevolg daarvan kunnen IP-datagrammen verloren gaan, worden gedupliceerd of vertraagd, en in verkeerde volgorde of met verminkte data worden afgeleverd. Om elk van deze problemen op te lossen, zijn hogere lagen protocolsoftware vereist.

## Slide 20
IP-inkapseling
Transmissie
via een internet

## Slide 21
Datagrammen
Een datagram kan niet groter zijn dan de MTU van een netwerk waarover het wordt verstuurd. Als een router een datagram ontvangt dat groter is dan de MTU van het netwerk waarover het moet worden verstuurd, verdeelt de router het datagram in kleinere stukjes: fragmenten. Elk fragment gebruikt het IP-datagramformaat, maar vervoert slechts een deel van de data.

## Slide 22
Wat TCP voor een toepassingsprogramma doet:
 Verbindingsgerichtheid. TCP biedt een verbindingsgerichte dienst waarin de toepassing eerst een verbinding met een bestemming moet aanvragen en deze verbinding vervolgens kan gebruiken om data te transporteren.
 Point-to-point communicatie. Elke TCP-verbinding heeft precies twee eindpunten.
 Volledige betrouwbaarheid. TCP garandeert dat de data die via een verbinding wordt verstuurd, precies zo wordt afgeleverd als deze gezonden is, zonder dat er data ontbreekt of de volgorde niet klopt.
Full-duplex communicatie. Bij een TCP-verbinding kan de data in elke richting stromen en kan elk toepassingsprogramma op elk moment data versturen. TCP kan uitgaande en binnenkomende data in beide richtingen bufferen, waardoor de toepassing de mogelijkheid heeft data te versturen en dan met rekenen verder te gaan terwijl de data wordt getransporteerd.

## Slide 23
Stroominterface. We zeggen dat TCP een stroominterface biedt waarin een toepassing een continue reeks bytes over de verbinding zendt. Dat wil zeggen dat TCP niets van records begrijpt en niet garandeert dat de data bij de ontvangende toepassing wordt afgeleverd in stukjes van dezelfde grootte als waarin de data door de zendende toepassing werd getransporteerd.
Betrouwbare verbindingsopbouw. TCP vereist dat wanneer twee toepassingen een verbinding tot stand brengen, beide met de nieuwe verbinding akkoord gaan. Gedupliceerde pakketjes die in voorgaande verbindingen werden gebruikt vormen dan geen geldig antwoord en ze zullen de nieuwe verbinding geen problemen bezorgen.
Elegante verbreking van de verbinding. Een toepassingsprogramma kan een verbinding openen, willekeurige hoeveelheden data versturen en dan verzoeken om beëindiging van de verbinding. TCP garandeert dat het alle data in betrouwbare toestand aflevert voordat het de verbinding sluit.

## Slide 28
Het segmentformaat van TCP