## Slide 1: Datacommunicatie en netwerken
Cursus:
Computernetwerken en internetten
Douglas E. Comer
(Academic Service)
[ ISBN 90 395 0586 1 ]

## Slide 2
1ste deel (1-4): werking van de onderliggende hardware
2de deel (5-12): pakketschakeling
3de deel (13-20): werken met internetten
4de deel (21-32): netwerkapplicaties
Datacommunicatie en netwerken

## Slide 3: Transmissiemedia
Koperen kabels
twisted pair:UTP,STP (alleen IBM)
coax kabel:Basisband(1 à 2 Gbps /km),
Breedband(450 MHz /100km)

## Slide 4
Transmissiemedia (vervolg)
Glasvezelkabel: 50 Tbps
Radiotransmissie: tot 100Mhz
(ook via satelliet: GHz)

## Slide 5
Transmissiemedia (vervolg)
Microgolven
Infrarood
Laser

## Slide 6: Lokale asynchrone communicatie (RS 232)
De noodzaak van asynchrone communicatie
Bits versturen met elektrische stroom:

## Slide 7
Lokale asynchrone transmissie (RS232)
Standaarden voor communicatie
ITU, EIA, IEEE  verantwoordelijk voor de definitie van standaarden voor communicatie-apparatuur
Asynchrone tekentransmissie met RS-232
EIA-standaard RS-232-C geeft details in verband met de fysieke verbinding
(bijvoorbeeld over de twee 'bit-spanningen': -15 Volt tot +15 Volt)
Transmissie van tekens (7 bits), seriële, asynchrone communicatie

## Slide 8: Lokale asynchrone transmissie (RS232)
RS-232 is een populaire standaard voor asynchrone, seriële communicatie over korte afstanden tussen een computer en een modem of ASCII-terminal. RS-232 laat elk teken voorafgaan door een startbit en volgen door een rusttoestand van tenminste één bit lang, en de verzending duurt voor alle bits even lang.

## Slide 9
Lokale asynchrone transmissie (RS232)
Baud-rate, framing en fouten
Niet tijd per bit, maar aantal bps is relevant;
Metingen zijn in baud: aantal toestandsveranderingen in het signaal per seconde; voor RS-232 is baud exact gelijk aan bps
Ontvanger meet spanning voor elke bit meerdere malen  spanning of stopbit verkeerd  framing-fout
RS-232-hardware kan daar iets mee doen:
bijvoorbeeld BREAK op ASCII-toetsenborden

## Slide 10
Lokale asynchrone transmissie (RS232)
Full-duplex asynchrone communicatie
Data in 2 richtingen  full-duplex transmissie
RS-232 definieert een 25-pins connector (DB-25)
Negeren van besturingsdraden  three wire circuits

## Slide 11
Locale asynchrone communicatie
(RS232)
Beperkingen van de hardware

## Slide 12
Locale asynchrone transmissie (RS232)
Hardware-bandbreedte en de transmissie van bits
bandbreedte  maximale frequentie waarmee hardware een signaal kan veranderen  wordt gemeten in cycli per seconde of Hertz (Hz).
Formule van Nyquist: D = 2B (voor 2 spanningswaarden)
Communicatie over lange afstanden (draaggolven en modems)
Signalen over lange afstanden versturen
via draaggolf of carrier:

## Slide 13
Amplitude- en frequentiemodulatie
Phase shift-modulatie
Modulatietechnieken

## Slide 14
Modem-hardware
Gehuurde seriële datacircuits
Optische modems, radiomodems en inbelmodems

## Slide 15
Modems
Bij inbelmodems begint de ene modem de sessie met te wachten
op een telefoontje: modem is in antwoord-mode.
De bellende modem (in bel-mode) simuleert het opbellen:
de hoorn wordt van de haak genomen, er wordt naar de kiestoon
geluisterd en vervolgens een nummer gedraaid.
Als de telefoon overgaat, antwoordt de modem in antwoord-mode
en stuurt een draaggolf die het begin van de communicatie vormt.
De bellende modem ontvangt de draaggolf en antwoordt daarop
door een eigen draaggolf te verzenden. Wanneer beide modems
het eens zijn over de draaggolven, kan in beide richtingen data
worden verstuurd door de draaggolf te moduleren.

## Slide 16
Draaggolffrequenties en multiplexing
Twee of meer signalen die verschillende draaggolffrequenties gebruiken, kunnen zonder interferentie tegelijkertijd via één medium worden verzonden.
Frequency division multiplexing (FDM)
Time division multiplexing (TDM)

## Slide 17
Pakketten, frames en foutopsporing
Pakketten
Packet switching networks
Data in blokken  vergemakkelijkt controle
Alle computers hebben gelijkwaardige toegang  een computer kan een gedeelde resource niet langer in beslag nemen dan voor het versturen van één pakket nodig is

## Slide 18
Pakketten en time division multiplexing
Pakketten en hardware-frames
De term frame duidt een pakket op een bepaald type netwerk aan

## Slide 19
Byte-stuffing
Data-stuffing, character-stuffing, bit-stuffing

## Slide 20
Transmissiefouten
Computernetwerken zijn mede daarom zo ingewikkeld omdat digitale transmissiesystemen gevoelig zijn voor interferentie, als gevolg waarvan niet-verzonden data kan verschijnen of wel-verzonden data kan verdwijnen of veranderen
Pariteitsbits en pariteitsfouten
pariteitscontrole (parity check) vraagt aan de zender om een extra bit (pariteitsbit)
De pariteitsbit voor 0100101 is 1 bij even pariteit, 0 bij oneven pariteit
Om fouten op te sporen, versturen netwerksystemen gewoonlijk een kleine hoeveelheid extra informatie met de data. Een zender berekent de waarde van de extra informatie vanuit de data en een ontvanger voert dezelfde berekening uit om de resultaten te verifiëren

## Slide 21
Waarschijnlijkheid, wiskunde en foutopsporing
Een pariteitsschema, dat ontworpen is om transmissiefouten op te sporen, houdt in dat de zender aan elk teken een extra bit toevoegt en dat de ontvanger controleert of die extra bit correct is. Hoewel een ontvanger met een dergelijk schema kan vaststellen of er één bit is veranderd, kan pariteit geen transmissiefouten opsporen die een even aantal bits wijzigen.
Fouten opsporen met controlesommen

## Slide 22
Fouten opsporen met de Cyclic Redundancy Check
Hardware die een CRC berekent, maakt gebruik van:
een schuifregister (shift register) en een xor-eenheid (exclusive or)

## Slide 23
Frameformaat en foutopsporingsmechanismen

## Slide 24
LAN-technologieën en
netwerktopologie
(benodigde directe verbindingen = (N² - N) / 2 )
Directe point-to-point communicatie

## Slide 25
Gedeelde communicatiekanalen
Local Area Networks (LAN's)
Netwerken waarin meerdere computers een communicatiemedium delen, worden voor lokale communicatie gebruikt. Point-to-point verbindingen gebruikt men voor lange-afstandsnetwerken en voor een paar andere speciale gevallen.
LAN-technologieën en
netwerktopologie

## Slide 26
Het belang van LAN's en referentielokaliteit
Local Area Networks zijn uitgegroeid tot de meest populaire vorm van computernetwerken en verbinden vandaag de dag meer computers dan elk ander type netwerk ook.
Het principe van de referentielokaliteit volgt twee verschillende patronen van waarschijnlijkheid: een computer communiceert in de regel eerder met computers vlak in de buurt dan met computers ver weg, en een computer communiceert gewoonlijk regelmatig met dezelfde computers.
LAN-technologieën en
netwerktopologie

## Slide 27: LAN-technologieën en netwerktopologie
Ster-topologie

## Slide 28
Ringtopologie:
Bustopologie:
LAN-technologieën en netwerktopologie

## Slide 29
DIX Ethernet
Ethernet kan max. 500 m lang zijn en werkt aan een bandbreedte van 10 Mbps, een nieuwere versie, Fast Ethernet, werkt op 100 Mbps
Ethernet is een busnetwerk waarin verscheidene computers één transmissiemedium delen. Terwijl een computer een frame naar een andere stuurt, moeten alle andere computers wachten.
Voorbeeld van een busnetwerk: Ethernet

## Slide 30
Botsingen: collision detection en backoff (CSMA/CD)
Op een Ethernet aangesloten computers gebruiken CSMA/CD, waarbij een computer wacht tot de ether vrij is alvorens een frame te versturen. Als twee computers tegelijkertijd zenden, ontstaat er een botsing; de computers gebruiken exponentiële terugtrekking (exponential backoff) om te bepalen welke computer mag doorgaan. Elke computer pauzeert alvorens de zendpoging te hervatten en verdubbelt dan voor elke volgende botsing de vertraging.
Nog een busnetwerk: LocalTalk
Geen CSMA/CD, maar
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA)
Nadeel: snelheid  230,4 Kbps
Voordeel: ingebouwd in elke Mac (dus gratis) en één kabel met eenvoudige connectors
CSMA/CD

## Slide 31
Een voorbeeld van een ringnetwerk: IBM Token Ring
De op een token-ring aangesloten computers gebruiken een speciaal, kort bericht  een 'token'  om het gebruik van de ring te coördineren. Om data te verzenden moet een computer wachten tot het token arriveert, waarna hij precies één frame kan versturen. Vervolgens geeft hij het token door aan de volgende computer. Als geen enkele computer iets te zenden heeft, circuleert het token met een hoge snelheid over de ring.

## Slide 32
FDDI
Fiber Distributed Data Interconnect
 100 Mbps met glasvezelkabels

## Slide 33
Voorbeeld van een sternetwerk: ATM
Asynchronous Transfer Mode (ATM)

## Slide 34
Hardware-adressering en de identificatie van frametypen
Een ontvanger specificeren
Elke met een LAN verbonden computer krijgt een nummer toegewezen dat zijn fysieke adres (het hardware-adres) aanduidt. Een frame dat over een LAN wordt verstuurd, bevat het adres van de zendende computer, de bron, en het adres van de ontvanger, het doel of de bestemming.

## Slide 35
Pakketten-filtering
Een gedeeld netwerk gebruikt fysieke adressen om inkomende frames te filteren. De hardware van de netwerk-interface, die de transmissie en ontvangst van frames afhandelt, vergelijkt het adres van de bestemming met het fysieke adres van het station en negeert frames die niet voor dat station bedoeld zijn. Omdat een netwerk-interface de CPU van een station niet gebruikt, kan een frame over een LAN van de ene naar de andere computer gestuurd worden zonder dat deze in hun gewone werk worden gestoord.
De vorm van een fysiek adres
Drie categorieën van adressering:
Statisch  Configurabel  Dynamisch

## Slide 36
Broadcasting en een broadcast-adres
De hardware van de netwerk-interface in een computer maakt een kopie van elk frame dat over het gedeelde netwerk langskomt. De interface accepteert het frame en geeft een kopie ervan aan het besturingssysteem als het doeladres in het frame óf het gereserveerde broadcast-adres, óf het fysieke adres van de computer is. Met andere woorden: wanneer een frame naar het broadcast-adres wordt gestuurd, ontvangen alle computers op het netwerk een kopie.
De inhoud van een pakket identificeren
Expliciete frametype  Impliciete frametype

## Slide 37
Frame-headers en het frameformaat
Een voorbeeld: frameformaat van Ethernet

## Slide 38
Netwerken waarop frames zichzelf niet identiceren

## Slide 39
LAN-bekabeling, fysieke topologie en interface-hardware
Snelheden van LAN's en computers en netwerk-interface-hardware
De meeste computernetwerken transporteren data met een vaste frequentie over een medium, die vaak hoger is dan de snelheid waarmee computers afzonderlijke bits kunnen verwerken. Om dit verschil op te vangen, bevat elke computer in een netwerk speciale hardware: een NIC (network interface card), die als een I/O-device werkt. De NIC wordt voor een specifieke netwerktechnologie gebouwd en regelt de transmissie en de ontvangst va frames zonder hulp van de CPU; deze hoeft niet elke afzonderlijke bit te verwerken.

## Slide 40
Thicknet
In het oorspronkelijke Ethernet-bekabelingsschema bestaat het gedeelde medium uit een dikke coax-kabel. Voor een op het netwerk aangesloten computer is een transceiver nodig, een hardware-device dat met de gedeelde kabel is verbonden en dat via een AUI-kabel op de NIC in de computer is aangesloten.

## Slide 41
Thinnet
Het Thinnet-bekabelingsschema voor Ethernet gebruikt een flexibele coax-kabel, die zonder een afzonderlijke transceiver direct met elke computer is verbonden. Ondanks de fysieke verschillen hebben de dikke en de dunne kabels gelijksoortige elektrische kenmerken.

## Slide 42: Twisted pair Ethernet (10 baseT)

## Slide 43
Twisted pair Ethernet (10 baseT)

## Slide 44
Bij een bepaalde netwerktechnologie kunnen diverse bekabelingsschema's worden gebruikt. De technologie bepaalt de logische topologie; het bekabelingsschema de fysieke topologie. De fysieke topologie kan afwijken van de logische topologie.
Netwerkkaarten en bekabelingsschema's 
De topologie-paradox

## Slide 45
Uitbreidingen van LAN's: glasvezelmodems, repeaters, bridges en switches
Repeaters:
Glasvezelmodems:

## Slide 46
Een repeater is een apparaat waarmee men een LAN kan verlengen. De repeater, die twee kabelsegmenten verbindt, versterkt alle elektrische signalen en verstuurt deze over het aansluitende segment. Elk computerpaar op het verlengde LAN kan communiceren; de computers weten niet of ze dat via een repeater doen.

## Slide 47
Een bridge is een apparaat waarmee men een LAN kan uitbreiden. Een bridge, die twee kabelsegmenten verbindt, stuurt complete, correcte frames door van het ene naar het andere segment en bevordert geen interferentie of andere problemen.
Elk computerpaar op het uitgebreide LAN kan met elkaar communiceren; de computers weten niet of ze door een bridge worden gescheiden.

## Slide 48
Bridges tussen gebouwen
… en op langere afstanden, via een gehuurde seriële lijn
… of via een satellietverbinding:

## Slide 49
Een cykel van bridges en de distributed spanning-tree algoritme
Switches

## Slide 50
WAN-technologieën en routering
Grote netwerken
    Een Local Area Network (LAN) kan één gebouw of terrein omspannen.
    Een Metropolitan Area Network (MAN) kan een stad bestrijken.
    Een Wide Area Network (WAN) kan locaties in meerdere steden of landen bevatten.
Pakketschakelingen:

## Slide 51
De vorm van een WAN
Store-and-forward
WAN-pakketschakelingssystemen hanteren de store-and-forward techniek, waarbij paketten die bij een swicth aankomen in een wachtrij worden geplaatst tot de switch in staat is ze naar hun bestemming door te sturen. De pakketschakeling kan een kleine overvloed aan gelijktijdig binnenkomende pakketten in een buffer opslaan.

## Slide 52
Fysieke adressering in een WAN
Hiërarchisch adresseringsschema
Next-hop forwarding

## Slide 53
Brononafhankelijkheid
Het verband tussen hiërarchische adressen en routering
routetabel:
Om met gebruik van tweedelige hiërarchische adressen een pakket door te sturen, begint men met het eruit lichten van het doeladres van het pakket dat met een pakketschakeling (p) correspondeert. Als p overeenkomt met het aan de lokale pakketschakeling toegekende nummer, gebruikt men het tweede deel van het adres om de daarop aangesloten computer te zoeken. In de andere gevallen gebruikt men p om vanuit de routetabel een next-hop voor het pakket te selecteren.

## Slide 54
Routering in een WAN
    Universele routering. De routetabel in een switch moet voor elke mogelijke bestemming een next-hop bevatten.
    Optimale routes. In de routetabel van een switch moet de next-hop-waarde voor een gegeven bestemming het kortste pad naar die bestemming aangeven.

## Slide 55
Routering in een WAN

## Slide 56
Voorbeelden van WAN-technologieën
ARPANET (Advanced Research Projects Agency)
1ste WAN technologie: rijke erfenis aan concepten, algoritmen en terminologie
X.25 (CCITT X.25)
Verbinding ASCII-terminals met timesharing-computers op afstand
ISDN (Integrated Services Digital Network)
Primary Rate Interface  Basic Rate Interface
De Basic Rate Interface levert 2 B-kanalen (Bearer),
elk op 64 Kbps, en 1 D-kanaal (Delta), op 16 Kbps.

## Slide 57
Frame relay
Blokken van max. 8 Kb
Snelheid: in de praktijk keuze voor 1,5 Mbps of 56 Kbps
SMDS (Switched Multi-megabit Data Service)
Blokken van max. 9188 bytes; hogere snelheid dan frame relay
ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Eén technologie voor spraak, video en data
Kleine pakketten met vaste grootte, de cellen
Elke ATM-cel bevat 53 bytes
 header van 5 bytes en 48 bytes aan data
Voorbeelden van WAN technologieën

## Slide 58
Eigendom van netwerken, dienstenparadigma en prestatie
Een privé-netwerk is het eigendom van de groep die het gebruikt. Een openbaar netwerk is het eigendom van en wordt beheerd door een onafhankelijke aanbieder. Elke abonnee kan van zo'n netwerk gebruik maken om met een andere abonnee te communiceren.
Het dienstenparadigma
Een netwerk levert óf verbindingsgerichte óf verbindingsloze diensten. Bij verbindingsgerichte diensten kunnen twee computers pas data verzenden nadat er een verbinding is gelegd. Een netwerk dat verbindingsloze diensten biedt, accepteert en bezorgt afzonderlijke frames die elk een bestemming speciferen; voor deze communicatie hoeven de computers niet eerst een verbinding tot stand te brengen.

## Slide 59
Voorbeelden van dienstenparadigma's

## Slide 60
Kenmerken van netwerkprestatie
Vertraging
Voortplantingsvertragingen (doorsnee LAN in één gebouw heeft vertraging van een milliseconde)
Schakelingvertraging (verwaarloosbaar)
Toegangvertragingen (verwaarloosbaar)
Wachtrijvertragingen (in WAN's)
Throughput
= frequentie waarmee data over het netwerk verzonden kan worden (in bps)
Bandbreedte is bovengrens van throughput

## Slide 61
Netwerkvertraging, die in seconden wordt gemeten, geeft aan hoe lang één bit in een netwerk onderweg is. Netwerk-throughput, die in bits per seconde wordt gemeten, specificeert hoeveel bits het netwerk per tijdseenheid kunnen betreden. Throughput is een maateenheid voor de capaciteit van het netwerk.
Het verband tussen vertraging en throughput
D = D0 / (1  U)
Throughput en vertraging zijn niet geheel onafhankelijk van elkaar. Als het verkeer in een computernetwerk toeneemt, nemen ook de vertragingen toe; een netwerk dat op bijna 100 procent van zijn throughput-capaciteit draait, ondervindt ernstige vertragingen.
Kenmerken van netwerkprestatie

## Slide 62
Het product van vertraging en throughput
Het product van vertraging en throughput meet het volume van data die op het netwerk aanwezig kan zijn. Een netwerk met een throughput T en een vertraging D kan op elk moment een totaal van T  D bits onderweg hebben.
Protocollen en lagen
De noodzaak van protocollen
Alle 'deelnemers' aan de communicatie moeten zich aan dezelfde regels houden: een netwerkprotocol of een computercommunicatieprotocol. De software die dergelijke regels vastlegt, noemt men de protocolsoftware.
Kenmerken van netwerkprestatie

## Slide 63
Protocolsuites
Het historische 7-laags referentiemodel van ISO (OSI-model). Een lagenmodel is een hulpmiddel voor protocolontwerpers bij de constructie van een complete protocolsuite.

## Slide 64
Protocolsuites

## Slide 65
Gelaagde software werkt via meervoudige, geneste headers
De technieken die protocollen gebruiken
De pakketvolgorde
Sequencing om duplicaatpakketten te voorkomen
Het opnieuw versturen van verloren pakketten
Protocollen gebruiken een positieve bevestiging met hertransmissie
Protocolsuites

## Slide 66
Het vermijden van replay als gevolg van grote vertragingen
Stroomregulering om data-overloop tegen te gaan
Windowing

## Slide 67
Circuit-switching t.ov. Packet-switching

## Slide 68
Mechanismen waarmee netwerkcongestie vermeden wordt
Er zijn twee benaderingen:
    Zorg ervoor dat pakketschakelingen de zenders van een optredende congestie op de hoogte stellen.
    Gebruik pakketverlies als een taxatie van congestie.
Protocollen ontwerpen  een kunst op zich…
Netwerkcongestie