Doscommando’s voor het netwerk

Ipconfig: beperkt overzicht met de ip-adressen (ip adres, subnet mask & gateway instellingen)

Ipconfig /release : ip nummer vrijgeven…je verliest netwerkverbinding

Ipconfig /renew: ip-nummer krijgen…je krijgt weer netwerkverbinding

Ipconfig / all : meer meer gegevens over je netwerkverbinding (dns,hostname,…)

/net : overzicht van verschillende commando’s (verschil van pc tot pc)

Net view: geeft een lijst van alle computers op het netwerk (oude lijst)

Net user: geeft een lijst van gebruikers die ingelogd zijn

Net user Devinck: geeft informatie over een specifieke gebruiker

Net groups “home” : geeft iedereen die in de groep “domain admins” staat.

Net send computernaam bericht….: commando om bericht te versturen over netwerk,

computernaam & bericht naar eigen wens in te vullen…

Netstat –a: Geeft alle actieve interfaces en poorten weer

Netstat –p IP: alle actieve IP connecties (mag ook met TCP,UDP)

Netstat –r: toont de routing tabel

Ping: verschillende mogelijkheden…bv eigen pc pingen: controle of netwerkkaart nog werkt

Bij een ping kijk je de onderste drie lagen van het osi model na…

-> fysische laag is in orde, datalinklaag is in orde, netwerklaag is in orde

Ping /?: weergave van verschillende opties in ping

Ping –t www.telenet.be : blijven pingen tot ctr+c ingedrukt wordt…bv om netwerkkabel te

herleggen terwijl verder gepingt wordt…

Pathing: Iets gespecifieerder dan Ping, deze geeft ook de packet-loss tussen de routers weer,

waardoor je beter de fout kan opkj tussenliggende routers en de tijd dat een pakket

nodig heeft om tot bij de router te geraken

Cacls: rechten van een directory & subdirectorie instellen

Route: hiermee kan je statistische routes opgeven naar bepaalde doeladressen, het stelt dus

gewoon de weg in waar pakketten naar gestuurd moeten worden.

Route print: toont de routing tabel

Route Delete 192.168.1.0: verwijdert een route

Telnet: met telnet kan je vanop afstand werken op een computer via een prompt. Hiervoor moet er wel een telnet server draaien op een computer. Telnet servers worden niet vaak op Win2k gedraaid. Telnet stuurt gegevens in gewoon leesbare ASCII codering over je netwerk en is dus niet altijd even veilig

RSH: voert commando’s uit op een andere computer. Er moet wel een rsh server draaien op een andere machine

REXEC: is identiek, maar dan moer een Rexec server draaien

RCP: kopieert bestanden naar een andere computer. Deze moet wel de rcp service draaien.

ARP: (Address Resolution Protocol) toont een tabel met alle ip naar ethernet adressen (of mac adres of fysisch adres) die de computer kent.

ARP – a toont volledige ARP cache (alle internet adressen met hun mac adres die

de computer kent)

arp –d 192.168.1.1 : verwijdert een adres uit de ARP cache