Client/server architectuur en sockets

1) Geef een voorbeeld van een verbindingsgericht en van een verbindingsloos transportprotocol.  Bespreek beide protocollen kort.

VERBINDINGSGERICHT:

  - Vb: TCP

- App. verzoekt TCP verbinding te openen met andere app.

- Client brengt verbinding tot stand met server

- Client vraagt, server antwoordt

- Client sluit verbinding

VERBINDINGSLOOS

  - Vb: UDP (User Datagram Protocol, deel van TCP/IP)

- Toep. stuurt op willekeurig moment bericht naar willekeurige bestemming

- Toep kan serie berichten sturen naar afzonderlijke bestemmingen

- Client en server wisselen afzonderlijk berichten uit

- Aanvraag=1bericht, antwoord=1bericht

2) Welke procedures uit de socket API worden achtereenvolgens gebruikt in een eenvoudige implementatie van een verbindingsgerichte server en client?  Bespreek kort.

- De procedure SOCKET creëert socket en geeft e/ int-descriptor terug: ( descriptor = socket(protofamily, type, protocol)

- Protofamily: protocolfamilie PF_INET=TCP/IP

- Type: communicatietype

SOCK_STREAM = verbindingsgericht

SOCK_DGRAM = verbindingsloos

- Protocol: transportprotocol TCP/IP => TCP

- De procedure CLOSE geeft het systeem opdracht het gebruik van een  socket te beëindigen: (close(socket)

- Socket was verbindingsger=>verbnding w.verbroken

- Descriptor wordt weer vrijgegeven

- E/ server gebruikt de procedure BIND om een protocolpoortnummer te verstrekken waarop server moet wachten alvorens contact te maken: ( bind(socket, localaddr, addrlen)

- Socket: integer, toe te kennen descriptor

- Localaddr: struct, lokale adressering van de socket

- Addrlen:integer,lengte v/h adres (protocolafhanklijk)

- bind(socket, Localaddr, addrlen)

struct sockaddr {	u_char sa_len ;

u_char sa_family ;

char sa_data[14] ;		} ;

- sa_len: totale adreslengte

- sa_family: familie van het adres, AF_INET =TCP/IP

- sa_data: het adres zelf, TCP/IP: struct sockaddr_in

- De server roept de procedure LISTEN aan om een socket te laten wachten op een client: (listen(socket, queuesize)

*Socket: descriptor, gecreëerd en gebonden

*Queuesize: lengte van de wachtrij voor deze socket, aanvragen worden in FIFO behandeld.

- Een server die een verbindingsgericht transport gebruikt, roept de procedure ACCEPT aan om de volgende verbindingsaanvraag te accepteren: (newsock = accept(socket, caddress, caddresslen)

- socket: descriptor

- caddress: type sockaddr

- cadresslen: integer

- accept() vult velden in en creëert nieuwe socket (“newsock”) om met client te communiceren (oorsprnkelk socket dient -> nieuwe verbindingen te a/vaarden)

- Clients gebruiken de procedure CONNECT om een verbinding met een specifieke server tot stand te brengen

(connect(socket, saddress, saddresslen)

- socket: descriptor

- caddress: type sockaddr

- cadresslen: integer

Verbindingsgericht: verbinding op transportniveau leggen, server voerde eerder accept() uit.

Verbindingsloos: serveradres opslaan in socket, ipv telkens 	herhalen.

- Server&client knn procedure SEND gebruiken om data te transportrn: (send(socket, data, length, flags)

- data: gegeugenadres van te zenden data

- flags: speciale optie-bits

Zonder aangesloten socket data transporteren:

(sendto(socket, data, length, flags, destaddress, addresslen)

(sendmsg(socket, msgstruct, flags) (verkorte versie met struct msgstruct)

- Server&client knn procedure RECV gebruiken om data te ontvangen: ( recv(socket, buffer, length, flags)

- buffer: gegeugenadres waar bericht moet w geplaatst

- flags: speciale optie-bits

Data ontvangen v/willekeurige client via niet aangesloten socket

(recvfrom(socket, buffer, length, flags, sndraddr, saddrlen)

(recvmsg(socket,msgstruct,flags)(vrkorte vrsie->struct msgstruct)

  - i.p.v. send en recv, kunnen ook write en read gebruikt worden

write (socket, buffer, length)

read (socket, buffer, length)

- App schrijven zonder erop te letten of descriptor socket of file is.

SOCKET API PROCDURES

- Server:

1. socket(): socket creëren   |    2. bind(): protocolpoortnummer specifiëren   |     3. listen(): passief wachten op aanvraag(*)

4. accept(): verbinding accepteren(*)   |     5. send()/rev()/read()/write()        | 	6. close()

(*)enkel bij verbindingsgericht protocol

- Client:		1. socket()    |     2. connect()     |     	3. send()/rev()/read()/write()   |  	4. close()

OVERIGE SOCKET PROCEDURES

getpeername(): de server krijgt het volledige adres van de client op afstand die de verbinding heeft opgezet.

gethostname():  client of server krijgt informatie over computer waarop hij draait.

gethostbyname(): computernaam vertalen naar IP-adres

gethostbyaddr(): IP-adres vertalen naar de naam van de computer.

User gebruikt namen, computer gebruikt IP-adressen

3) Wat is een concurrent server?  Hoe garandeert men ondubbelzinnige communicatie tussen een client en zo’n server (bespreek bijvoorbeeld aan de hand van TCP)? Geef een implementatie in pseudo-code voor een concurrent server.  Licht deze implementatie schematisch toe.

Wat is een concurrent server?

- Meerdere clients tegelijk afhandelen door multithreading

- 1 luisterende hoofdthread

- Aparte copie van server voor elke aanvraag

- C: functie fork creëert child proces

- Procesidentificatie via pid

Hoe garandeert men ondubbelzinnige communicatie tussen een client en zo’n server (bespreek bijvoorbeeld aan de hand van TCP)?

  - Client doet verzoek aan server

  - Client krijgt unieke naam

  - Procesidentificatie adhv server- en clientnaam => juiste servercopie verzekerd

- Vb: TCP

  - Client kiest lokaal protocolpoortnummer

  - TCP-segment bevat:

    - Client protocolpoortnummer in SOURCE PORT-veld

    - Server protocolpoornummer in DESTINATION PORT-veld

  - Gelijktijdige clients voor zelfde dienst mogelijk

  - App. verzoekt TCP verbinding te openen met andere app.

  - Client brengt verbinding tot stand met server

  - Client vraagt, server antwoordt

  - Client sluit verbinding

Implementatie concurrent server

pid_t pid;

int listenfd, connfd;		//socketdescriptors

listenfd=socket(…);

bind(listenfd,…);

listen(listenfd,…);

for(;;){

connfd=accept(listenfd,…);	 //server wacht op connection request van een client

if(connfd<0){

perror(“accept”);	//connectie mislukt

exit(1):

}

pid=fork();

if(pid==0){	 		//als i/h kindproces van de fork zitten

close(listenfd);

verwerk_klant(connfd);

close(connfd);		//connectie-socket afsluiten

exit(0);			//thread afsluiten

}

close(connfd);	//parent sluit connie, w. dr child afgehandeld  }

DNS

1)  Bespreek de DNS server-hiërarchie.  Licht onder andere de verantwoordelijkheden van een DNS server en de koppeling tussen verschillende DNS servers toe.

(

- Server hiërarchie komt (losjes) overeen met naamgevingshiërarchie

- Zone = groep domeinen die door dezelfde nameserver beheerd worden

  - 1 zone kan meerdere domeinen bevatten

  - Elk domein deel van juist 1 zone

- Nameserver kan een subtree van zijn domein delegeren

- Nameserver autoriteit voor één of meerdere zones

- root-server: autoriteit voor root en top-level domeinen

- Rootserver kent niet alle mogelijke domeinnamen, maar weet wel hoe de verantwoordelijke server te bereiken							)

- Een name-server is VERANTWOORDELIJK VOOR:

- DNS informatie voor alle computers van alle domein-nodes die tot zijn zone behoren

- Gegevens name-servers ‘root’-domein

- Gegevens name-servers van alle sub-domeinen die niet tot de zone behoren

- KOPPELING TUSSEN SERVERS

  - Elke server weet hoe hij een root-server kan bereiken

  - Elke server weet hoe hij de servers kan bereiken die autoriteiten zijn voor namen die lager in de hiërarchie liggen.

2) Wat is een resolver?  Welke stappen worden achtereenvolgens ondernomen wanneer zo’n resolver in werking treedt?

- (name) resolver verzorgt naamresolutie

  - client Domain Name System

  - Onderdeel OS

- Elke resolver kent het adres van (minstens) een lokale domeinnaamserver

- Resolver stuurt DNS-request naar server (UDP)

- Resolver wacht op DNS-reply van server

- Als server antwoord niet kent, wordt hij zelf client bij andere naamserver (rootserver)

3) Noem en bespreek twee technieken die gebruikt worden om DNS te optimaliseren.

- Replicatie (duplicatie)

  - Over de hele wereld staan copiën van de root-servers

  - Load balancing tussen gerepliceerde nameservers op zelfde locatie (secundaire nameservers)

- Caching

  - Nameserver houdt reeds opgezochte namen bij

  - “referentielocaliteit”

  - Negative caching

4) Welke verschillende soorten DNS ingangen kan een DNS server bevatten?  Bespreek elke soort ingang kort.

- Een name-server bevat DNS-entries

- Er komen verschillende types van entries voor, afhankelijk van waarvoor deze moet dienen

- Laat toe om verschillende servers te gebruiken voor verschillende diensten bij dezelfde domeinnaam

- Types: A, MX, CNAME, SOA, NS, PTR

-> DNS records ‘type A’ (Address)

    - DNS computer-naam => IP-adres

-> DNS records ‘type MX’ (Mail eXchanger)

    - DNS domein-naam => DNS computer-naam ‘incoming mail-server’

    - Laat mail-adressen van het type mailbox@domeinnaam toe

    - Aanduiding mailserver  is totaal onafhankelijk van de aanduiding name-server per zone

-> DNS records ‘type CNAME’ (canonical name, alias)

    - DNS computer-naam => DNS naam andere computer

      - Veel gebruikt voor servers met als alias ‘www’

        - www.hogent.be => libtech.hogent.be

    - DNS domeinnaam => ander domein

        - ietf.cnri.reston.va.us => ietf.org

    - Aliassen verbergen interne keuken en veranderingen

-> DNS records ‘type SOA’ (start of authority)

    - Definieert name server van een zone

    - Parametriseert synchronisatie primaire en secundaire name servers

-> DNS records ‘type NS’ (name servers)

    - Definieert name servers

      - van ‘root’-domein

      - van alle gedelegeerde sub-domeinen

5) Bespreek de werking van reverse DNS resolving.

Vb: 15.16.192.152 => 152.192.16.15.in-addr.arpa

  - Voorbeeld:193.190.88.179 ??

=>179.88.190.193.in-addr.arpa ??

    - we zoeken de nameserver van het domein waartoe de gezochte machine behoort op via in-addr.arpa

    - Die nameserver bevat het PTR-record dat we zoeken

    - Iteratief proces, stel dat we al in laatste stap zitten:

- Met elk mogelijk adres in ‘dotted decimal’ notatie B3.B2.B1.B0 komt een domein-node B0.B1.B2.B3.in-addr.arpa overeen

- Om reverse DNS resolving toe telaten moet elke B0.B1.B2.B3.in-addr.arpa domein node beheerd worden door (de name server van) de eigenaars van de overeenkomstige IP-adressen.

Mail

- Bespreek schematisch de reeële flow die een e-mail bericht aflegt.  Vul je schema aan met een outgoing en incoming mail server.  Bespreek alle onderdelen kort.  Welke protocollen worden gehanteerd?

- Mail User Agent(MUA): mail software

- SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

- Mail Server

- Mail Transfer Agent(MTA)

= gateway programma, tegelijkertijd

        - SMTP client

        - SMTP server

-> aantal functies mogelijk

- ‘outgoing mail server’

- Mail-aliassen

- Forward adressen

- Fall-back functies

- ‘anonymous remailers’

- ‘exploders’, groepadressen, mailing lists

- Mailing list manager

- POP3: Post Office Protocol

- IMAP4:Interactive Mail / Internet Message Access Protocol

- Wat is een mail relay?  Bespreek de verschillende mogelijke functies.

- Mail Transfer Agent (MTA)

= gateway programma, tegelijkertijd

    - SMTP client

    - SMTP server

- # functies mogelijk

  - Een aantal van deze functies combineren op dezelfde server

  - Ev. Gecombineerd met mail-server functie

Functies:

- ‘outgoing mail server’

- Mail-aliassen

- Forward adressen

- Fall-back functies

- ‘anonymous remailers’

- ‘exploders’, groepadressen, mailing lists

- Mailing list manager

3.	Welke twee protocollen ken je die instaan voor het ontvangen van e-mail?  Bespreek en licht onderlinge voor- en nadelen toe.

- POP3: Post Office Protocol

* MUA connecteert zich periodiek met ‘Incoming Mail Server’

* Inhoud mailbox wordt verplaatst naar de werkpost

* Verbinding wordt verbroken

* Mail wordt lokaal verwerkt

          - Enkel raadpleegbaar op deze werkpost

          - Dr iedereen die toegang heeft tot deze werkpost

- IMAP4:Interactive Mail / Internet Message Access Protocol

* Ontworpen voor ‘online’ toegang

* Mailboxen worden vanop afstand bewerkt, zonder naar de lokale werkpost te sturen

NADELEN t.o.v. POP3

  - Complexer

  - Grotere server disk capaciteit nodig (limitering)

  - Connectie MUA/server langer actief

VOORDELEN t.o.v. POP3

  - Ondersteund alle POP3 functionaliteit

  - Mail opvraagbaar vanuit # werkposten (zelfs simultaan)

FTP

1. In welke twee transfer modes kan  FTP fungeren? XXXXXXX

Batch Trasfer mode:

  - Transportaanvraag in wachtrij plaatsen van transferprogramma

  - Transferprogramma zorgt voor afhandeling, ev. retry,…  en rapporteert

  - Zinvol als:

    - overdragt veel tijd vergt

    - netwerk onbetrouwbaar is, vaak plat ligt

Interactieve transfer mode:

  - Gebruiker krijgt continu informatie

  - Gebruiker merkt sneller fouten op

  - Gebruiksvriendelijker dan batch transfer (als netwerk beschikbaar blijft)

2.  Bespreek de client/server interactie bij FTP.

- Gebruiker draait lokaal FTP toepassing.

- open legt control-connectie

      - Opdrachten zenden

      - Antwoorden ontvangen

      - Blijft gedurende de hele c/s-sessie

- App interpreteert commando’s gebruiker en doet desnoods een aanvraag bij   FTP server, volgens het protocol

- Server antwoord volgens protocolregels

- Welke verschillende stappen worden doorlopen tijdens een FTP-sessie?

FTP-programma openen

open: Control-connectie opzetten met server

Autorisatie

=>remote user krijgt zelfde rechten op de verbonden computer als moest ie lokaal zijn

Dataconnectie: bestandstransfer

close: control-connectie verbreken

- Welke verschillende verbindingen worden gehanteerd?

- Control-connectie

  - Opdrachten zenden

  - Antwoorden ontvangen

  - Blijft gedurende de hele c/s-sessie

- Data-connectie

  - Nieuwe connectie per file (zowel up- als download)

- Beid connectie-types zijn TCP, maar hanteren verschillend protocolpoortnummer

- Welke voordelen zijn aan deze werkwijze verbonden?

Voordelen tweevoudige connectie:

  - Bestandsdata wordt nooit verward met FTP-opdrachten => vereenvoudiging protocol

  - Tijdens data-transfer, kan de control-connectie nog voor iets anders gebruikt worden

  - EOF wordt in data-connectie meegegeven, bestandsgrootte niet in control-connectie

- Tijdens transfer kan bestand nog van grootte veranderen

3. Bespreek TFTP.  Wat is het?  Wat zijn de voordelen t.o.v. FTP?  Geef enkele toepassingen van TFTP.

- TFTP = Trivial File Transfer Protocol

- Primitieve versie van FTP

  - Beperkte interactiemogelijkheden

  - Enkel file transfer

  - Directory opvragen onmogelijk

  - Gn login-identificatie (bestand moet globale toegang toestaan)

- UDP-communicatie ipv TCP connecties

- Voordelen:

  - Geen TCP nodig, enkel UDP

  - Minder geheugen nodig dan voor FTP

- Toepassingen:

  - Download bootprogramma naar diskless toestellen (‘bootstrapping’)

  - Downloaden firmware naar ‘minder intelligente’ toestellen (routers, telefoontoestellen, CD-ROM torens,

  - Toestellen moeten enkel over ROM met TFTP, UDP en IP beschikken.

  - TFTP broadcast bij boot

  - TFTP-server verstuurt bootprogramma naar toestel

  - Flexibiliteit: bootprogramma aanpassen aan specifieke noden of upgraden zonder ROM te moeten wijzigen

4. Bespreek de algemene werking van de op TCP/IP gebaseerde file access services NFS en CIFS.

- Principe: (gedeelte van het) file systeem van een server (‘share’) wordt gesimuleerd deel uit te maken van het lokale file systeem (als een extra drive)

  - Simultane toegang door # clients, met locks

  - Security

* Toegang tot ‘share’ kan beveiligd worden met  paswoordidentificatie

* beperkingen opleggen op user en op file niveau

HTTP

1) Bespreek de eerste headerlijn van een http-aanvraag bericht.  Geef de vier verschillende basismogelijkheden en bespreek hun functionaliteit.

- HTTP-request begint met speciale lijn:

GET http://gonzo.hogent.be/intranet HTTP/1.1

HEAD /intranet HTTP/1.1

POST /bin/gastenboek.pl HTTP/1.1

Aanvraagmethode   URL/URI   protocolversie

servernaam vaak opgenomen in aparte Host-header

Host: gonzo.hogent.be

    - http versies zijn backward compatibel

1. GET

- Client wil bron raadplegen (ev. afh. van query)

- Bericht bevat enkel headerlijnen, geen corpus

- Vaak bestand op server

- Geen verandering op server

- Caching toegestaan

- URL opgeven/link klikken => GET-aanvraag

2. HEAD

- Client wil informatie over bron opvragen

- Antwoord server bevat enkel headerlijnen

- Grootte v/e bron te weten komen

- Laatste wijziging => cache nog geldig?

3. PUT

- Client wil bron naar server overbrengen

- Omgekeerde van GET

- Uploaden ipv met FTP

- Door weinig servers ondersteund

4. POST

- Client wil gegevens op server aanpassen

- Zonder volledige bestanden door te sturen

- Gegevens toevoegen aan databank,…

- HTML-formulieren

- Corpus = inhoud formulier

2. Bespreek de eerste headerlijn van een http-antwoord bericht.  Welke vijf verschillende types zijn mogelijk?

- Eerste headerlijn = statuslijn

HTTP/1.1 200 OK

HTTP/1.1 404 Not Found

Protocolversie statuscode tekstbericht

- Statuscodes:

  - Eerste cijfer geeft type status aan

1??: informatief

aanvraag is ontvangen

verdere berichten volgen

2??: succes

200 OK  : aanvraag gelukt, corpus antwoord bevat bijv. gevraagde 	HTML-tekst

3??: omleiding

aanvraag zal opnieuw moeten gebeuren

301 Moved Permanently

302 Found

303 See Other

- Location header bevat nieuwe locatie

- gebruiker merkt normaal niets

4??: fout bij client

De aanvraag is verkeerd

401 Unauthorized   (client moet wachtw vragen a/gebruikr & a/vraag opnieuw prob

403 Forbidden: niet toegankelijk (zelfs niet met wachtwoord)

404 Not Found: bron bestaat niet (meer)

5??: fout bij server

501 Not Implemented   serverSW ondersteund het gebruikte type aanvraag (nog) niet

3. Geef schematisch de architectuur van een browser weer.  Bespreek.  Welke verschillende onderdelen kan je onderscheiden?  Hoe werken ze samen? XXXXXXXXXX

- Gebruiker typt URL of clickt op link

- Controller roept client aan

  - Client haalt document op bij server

- Interpreter geeft document weer op scherm

  - Interpretatie tags

  - Functionaliteit koppelingen

- HTTP client

- FTP client

- Ev. automatisch en in achtergrond		- Bestand ophalen

- Initialisatie

- Bespreek BOOTP.  Waarvoor dient dit protocol?  Bespreek de velden van een BOOTP-bericht (berichtformaat figuur gegeven)

BOOTP (Bootstrap Protocol)

- Configuratiestappen gegroepeerd in één stap

- Client stuurt BOOTP Request

- BOOTP-server antwoordt met BOOTP Reply

* IP-adres computer

* IP-adres en naam server

* IP-adres standaardgateway

- Request en Reply worden met IP verstuurt (? Maar IP is nog niet geconfigureerd?)

* Client stuurt met bronadres 0.0.0.0 naar bestemming 255.255.255.255 (broadcast)

* Server antwoordt naar MAC-adres of gebruikt ook broadcast

-> (berichtformaat figuur gegeven)

Bespreking velden…

Verwerking van het bericht:

OP: Request of Reply

HTYPE: type netwerk-hardware

HLEN: lengte hardeware-adres

HOPS: aantal relays dat het bericht gepasseert is

TRANSACTION-IDENTIFIER: unieke identificatie v/ deze vraag-&antwoord

CLIENT IP: indien reeds gekend (bijv. via RARP)

CLIENT HARDWARE ADDRESS: MAC adres client

Netwerkconfiguratie:

YOUR IP: client IP configureren indien nog onbekend

SERVER IP, SERVER HOST NAME: informatie over de server

ROUTER-IP: standaard gateway

Boot-image doorgeven:

BOOT FILE NAME: client stuurt generieke aanvraag

server antwoordt met locatie van boot-image

daarna gebruikt de client TFTP om het bootimage op te halen

Waarvoor dient dit protocol?

- BOOTP berust op een vooraf geconfigureerde database van IP-entries.

- Om zonder handmatige configuratie een computer te kunnen laten booten, moet een computer dynamisch een IP-adres toegewezen krijgen.

- Mogelijkheden:

  - IPX: IP berekenen uit (uniek) hardwareadres

  - AppleTalk bidding: willekeurig adres kiezen en testen

  - DHCP

- Bespreek DHCP.  Waarvoor dient dit protocol?  Vergelijk met BOOTP.

- Doel

- gecentraliseerde configuratie en beheer

- eenvoud ( , kans op fouten ( (adresconflicten)

- configureren mobiele computers

- # beschikbare IP-adressen < # computers

- Bespreek het initialisatie- en vernieuwingsproces van DHCP.

- initialisatie proces (1)

  - optie 51: gewenste leasetijd

  - optie 55: geordende lijst van gewenste opties

- initialisatie proces (2)

  - optie 54: IP-adres van de server

- initialisatie proces (3)

  - optie 54: IP-adres geselecteerde server

- initialisatie proces (4)

- initialisatie proces (5)

  - Indien client ongeldig (buiten de scope, reeds gebruikt,…) IP-adres aanvroeg, stuurt de DHCP server een negatief DHCP-Acknowledgement bericht. Initialisatie proces moet herbegonnen worden

  - Indien client niet tevreden is met verkregen lease adres, stuurt hij DHCP-decline naar server.  Initialisatie wordt herbegonnen

  - Client stuurt DHCP-release om IP terug vrij te geven, bijv bij shutdown (windows clients doen dit niet)

- vernieuwingsproces

- na verstrijken van T1 (renewing)

- vernieuwingsproces (2)

- na verstrijken van T1 (renewing)

- Default: T1 = ½ leasetijd

- Client stuurt DHCP request

- Server antwoordt met positief DHCP acknowledgment

- Opties kunnen bij renewing dynamisch aangepast worden

- vernieuwingsproces (3)

- na verstrijken van T2 (rebinding)

- vernieuwingsproces (3)

- na verstrijken van T2 (rebinding)

- Default T2 = 7/8 leasetijd

- Als oorspronkelijke DHCP server niet reageerde op renew-aanvraag, client gaat op zoek naar willekeurige andere DHCP server op het netwerk.

- + een server antwoordt met DHCP-offer om huidige lease voort te zetten bij hem

- - een server antwoordt met negatief DHCP acknowledgement, lease vervalt, initialisatie moet herbeginnen.

- Wat is een DHCP relay agent?  Bespreek zijn werking.

- Dank zij DHCP relay software, geïnstalleerd op een router (of software-router),hoeft er nt in elk subnet e/ DHCP server vr te komen

- De relay agent ontvangt broadcasts van client en broadcast ze verder naar een volgend subnet (max. 4 hops) OF stuurt ze gericht door naar een DHCP server

  - Broadcast van de client

  - Router stuurt aanvraag door naar server

  - Server antwoord naar router

  - Router broadcast terug naar client

- relay-agents: hardware routers

- aanvullende velden in header: hop en gateway adres

- bootp relay-agents: Linux of Windows 2000

- relay-agents:

  - Linux

    - dhcrelay IP-adres1 IP-adres2 ...

  - Windows 2000

    - rrasmgmt.msc

* DHCP Relay Agent configureren als nieuw routing protocol + invullen van General tabpagina

* Interface(s) toevoegen + invullen van General tabpagina

- relay-agents verhogen de fouttolerantie

- Er is geen inter-server communicatie voorzien in DHCP

  - Verschillende DHCP servers best in ≠ subnetten plaatsen.

  - Elke server moet beschikken over unieke address scope

- Bespreek de samenwerking tussen DHCP en DNS.  Welk(e) commando(‘s) zou je gebruiken om een Windows2000 DHCP client een nieuw IP-adres te geven?

- DHCP & DNS

  - Telkens een host een nieuw IP-adres krijgt, moet de DNS server opnieuw geconfigureerd worden

  - Vroeger werkten DHCP en DNS niet samen, en moesten DNS updates manueel uitgevoerd worden.

  - recente DNS ondersteunt dynamische updates

* Dynamische updates kunnen door de client (Win2000) verzonden w.

* Sommige clients kunnen dit niet (WinNT).  Dan zorgt de DHCP  server voor DNS update.

  - recente DNS ondersteunt dynamische updates

+ optie 81: Fully Qualified Domain Name (FQDN)

- DHCP-cliënt configuratie (Windows 2000)

    - DHCP Client service

      - netsh interface ip set address interface dhcp

      - netsh interface ip set dns interface dhcp

      - net stop|start “DHCP Client”

      - ipconfig /all

      - ipconfig /release [interface]

      - ipconfig /renew [interface]

    - DHCP gegevens worden gecached in het register

    - geen server beschikbaar? Automatic Private IP Addressing (APIPA), random uit gereserveerd bereik: 169.254/16

      - niet verwarren met adresbereiken 10/8, 172.16/12, 192.168/16

CGI

1) Welke drie verschillende basistypes van webdocumenten kan je onderscheiden?  Bespreek, geef voorbeelden en geef voor- en nadelen.

- Statisch

volledig bepaald door auteur webpagina, steeds hetzelfde

+ Eenvoudig, betrouwbaar, snel

      - inflexibel

- Dynamisch

webserver voert applicatie uit en genereert dynamisch een webpagina (CGI-script, Java Servlet, PHP, … -> HTML voor browser)

+ Up-to-date informatie

- Kosten(programmeren, HW, tijd), statisch in browser

- Actief

server stuurt kopie applicatie op naar client.  Client draait applicatie en bepaalt uitzicht webpagina (Java applets)

+ informatie wordt voortdurend bijgewerkt

- kosten, complexiteit (geschikt voor willerkeurig systeem)

2) Geef de basisbewerking van CGI schematisch weer.  Bespreek de verschillende stappen kort.  Bespreek de in- en uitvoer van een CGI-script uitvoeriger (je hoeft geen uitgewerkte voorbeelden van scripts te geven).

- Actie gebruiker (URL ingeven, link, submit,…)

- HTTP client stuurt HTTP aanvraag GET of POST

- Server zoekt toepasselijke CGI-script + doorgeven gegevens uit headerlijnen en corpus HTTP-aanvraag

- Script verwerkt gegevens en geeft output aan server

- Server stuurt HTTP-antwoord naar client

- Browser toont resultaat

INVOER CGI-script (3)

- Parameters voor uitvoer CGI-script

- Kan afkomstig zijn van:

  - Standaardinvoerkanaal

  - Opdrachtlijnparameters (command line parameters, historisch, gebruik afgeraden)

  - Omgevingsvariabelen (environment variables)

    - Informatie, deels meegegeven in URL, wordt in omgevingsvariabelen geplaatst

    - Script leest informatie uit omgevingsvariabelen in

* Protocol

* Servernaam

* Serverpoort

* Scriptnaam 	cgi-dump/cgidump

* Pad	 		/dir/file

* Query		naam-waarde-paren na ‘?’

* Van URL naar omgevingsvariabelen:

* Andere door het script gebruikte omgevingsvariabelen:

-> Serversoftware en CGI-versie:

-> Info over de aanvrager (soms zijn dit eigenlijk de gegevens van de proxyserver)

-> Authenticatie informatie

-> Rechtstreeks uit HTTP-headers

* Aanvraagmethode: POST of GET

* REQUEST_METHOD = POST: corpus van de HTTP-aanvraag wordt aan script doorgegeven via standaard invoerkanaal.

* REQUEST_METHOD = GET: omgevingsvariabelen worden via QUERY_STRING meegegeven

* Structuur: 	naam1=waarde1&naam2=waarde2&…

* Codering in URL:

-> Spatie: ’’ + ’’

-> Speciale tekens: % + ASCII-code

UITVOER CGI-script(4)

- Structuur: Cf HTTP bericht

  - Headerlijnen	   [ -> alle HTTP headers

-> veel voorkomend:

* Content type

* Location (als result v/je CGI-script gebruiker doorverwijzen)

-> status (status HTTP-antwoord, standaard ’’200 OK’’)

-> Non-Parsed Header output (NPH): uitvoer integraal naar   client, zonder tussenkomst server

Programmeur moet zelf alle HTTP-headers voorzien (Content-Length,…)

Meer vrijheid, maar moeilijker

Weinig gebruikt

  - lege lijn

  - corpus

- Geen speciale eerste lijn

3) http is stateless protocol …. XXXXXXXXXXXX

Netwerkbeheer

- Welke soorten fouten moet een netwerkbeheerder opsporen?  Hoe wordt de detectie van sommige fouten bemoeilijkt?  Welk detectiemiddel wordt hiervoor gehanteerd?  Wat is hier zo eigenaardig aan? Welke terminologie wordt in deze context gehanteerd?

WELK SOORT FOUTEN?

- soft- en hardware fouten in netwerk opsporen en corrigeren

HOE DETECTIE BEMOEILIJKT?

- Sporadische fouten zijn moeilijk op te sporen, omdat TCP/IP-protocollen pakketverlies incalculeren en hertransmissie-mechanismen bevatten

- Gevaar: verborgen fouten zorgen voor extra netwerkbelasting

- Sporadisch falende HW zal i/d toekomst nog verder defect geraken

WELK DETECTIEMIDDEL?

- Fouten opsporen door via doorlichting devices (router, switch, bridge, host-computer,…)

- Software op applicatieniveau, maakt zelf gebruik van protocolstack, via client/server model

- SPECIFIEKE TERMINOLOGIE:

  - Client = manager

  - Netwerk device (server) = agent

- Welke types van opdrachten zijn er mogelijk in SNMP? Bespreek maw het paradigma dat door SNMP gehanteerd wordt.(Bespreek het paradigma dat door SNMP gehanteerd wordt.)

-> fetch-store-paradigma

- Object: karakteristiek van een device dat gemonitord, aangepast of gecontroleerd kan worden.  Bijv.: een teller, een netwerkadres,…

- Fetch: waarde v/e object ophalen

- Store: waarde v/e object wegschrijven

- Netwerkstatus controleren: tellerwaarden opvragen (fetch)

- Vb: telkens een CRC niet klopt, verhoogt een router een teller met 1

- Complexere operaties worden uitgevoerd adhv deze objecten (‘neveneffecten van een store’)

- Eenvoudig, Vb: reset=teller op 0 zetten

- Complex,Vb: reboot=bep. teller afgesproken waarde geven

- Wat is een MIB?  Bespreek.  Wat is de relatie tussen SNMP en MIB?

- Management Information Base

- MIB is databank v/ alle dr agents gemanagde objecten i/h netwerk.

- Elk object krijgt unieke naam, volgens ASN.1-naamschema, vb:

  - Teller die op een bepaalt device de ontvangen IP paketten telt: Iso.org.dod.internet.mgmt.mib.ip.ipInReceives

  - In een SNMP-bericht wordt dit vertaald naar: 1.3.6.1.2.1.4.3

- SNMP-standaard bepaalt berichtformaat en berichtcodering

- SNMP definieert de MIB niet

- MIB-variabelen kunnen naar believen gedefiniëerd worden (‘scheiding communicatieprotocol en objectdefinities’)

- MIB-variabelen voor

  - protocollen (UDP, TCP, IP, ARP, …)

  - Netwerk-hardware (Ethernet, FDDI,…)

  - Hardware-devices (printers, switches,…)

- objecten kunnen gecontroleerd of ingesteld worden dmv operaties: (manager -> agent)

- GET_REQUEST - Requests the value of an object instance from the agent

- GET_NEXT_REQUEST - Requests the next object instance from a table or list from an agent

- SET_REQUEST - Set the value of an object instance within an agent

- objecten kunnen gecontroleerd of ingesteld worden dmv operaties: (agent -> manager)

- GET_RESPONSE - Returned answer to get_next_request, get_request, or set_request

- TRAP - Send trap (event) asynchronously to network management application. Agents can send a trap when a condition has occurred, such as change in state of a device, device failure or agent initialization/restart.

Encryptie

1) Kan encryptie onvoorwaardelijk veilig zijn?  Bespreek PRIVATE sleutel encryptie.

      - zender en ontvanger gebruiken dezelfde sleutel

      - synoniemen:	* geheime of private sleutel cryptografie

* symmetrische codering

-> De zender gebruikt een functie versleutelen met twee argumenten: een sleutel, S, en een te versleutelen bericht, B. De functie produceert een versleutelde versie van het bericht, V.

V = versleutelen(S, B)

B = ontcijferen(S, V)

Wiskundig is ontcijferen de inverse van versleutelen:

B = ontcijferen(S, versleutelen(S, B))

(vb. DES)

2) Kan encryptie onvoorwaardelijk veilig zijn?  Bespreek PUBLIEKE sleutel encryptie.

      - zender en ontvanger gebruike verschillende sleutel

      - één van de sleutels is publiek, de andere is geheim

      - synoniemen:	* asymmetrische codering

* dubbele sleutel encryptie

-> Elke gebruiker heeft twee sleutels: de ene – de private sleutel – is geheim, de andere – de publieke sleutel – wordt gepubliceerd samen met de naam van de gebruiker.

De versleutelingsfunctie heeft de wiskundige eigenschap dat een met de publieke sleutel gecodeerd bericht niet gemakkelijk ontcijferd kan worden, behalve met de private sleutel, en een met de private sleutel versleuteld bericht kan alleen met de publieke sleutel gedecodeerd worden.

Wiskundig:

B = ontcijferen(prv-g1, versleutelen(pub-g1, B))

3) Bespreek verificatie met een digitale handtekening.

De afzender gebruikt een publiekelijk gekende (‘hash’) functie om een digest van zijn plaintext op te stellen.

Deze digest encrypteert hij met zijn private sleutel.

Vervolgens concateneert de afzender zijn plaintext en de geëncrypteerde digest en verzendt het geheel.

De ontvanger scheidt de twee delen.  Dan past hij de volgende controle toe om te kijken of het bericht wel afkomstig is van wie hij denkt dat het is:

  - hij maakt gebruik van de publieke van de afzender om de digest te decrypteren.

  - Hij berekent zelf, met dezelfde publieke hash-functie, een digest van de boodschap

  - Hij kijkt of de twee resultaten gelijk zijn.

Firewalls

1) Wat is een firewall?  Welke verschillende soorten firewalls ken je?  Welke extra functionaliteiten kan een firewall zoal vervullen?

- Letterlijk: brandvrije (vuurbestendige) muur

- Tussen intern en extern netwerk (waar het steeds brandt)

- Controleert aard en hoeveelheid trafiek

- Policy bepaalt de manier van doorvoerbeperking van data

  - Pakketten die nt i/d policy passen worden toegang geweigerd.

- Firewall policy maakt deel uit van bedrijfsstrategie:

  - Welke gegevens/diensten wel/niet delen met buitenwereld?

  - Wat is toegelaten voor interne gebruikers?

- Twee mogelijke benaderingen om te bepalen welke gegevens worden doorgelaten of tegengehouden:

  - Permit	* vermelden wat wordt doorgelaten

* Je bepaalt zelf welke protocols en hosts veilig zijn

  - Deny	* Vermelden wat wordt tegengehouden

* Niet vermelde protocols en hosts passeren

SOORTEN:

- Packet-filter:

- Regels vr pakketfiltering opstellen adhv IP-adressen en poortnummers

- Statefull packet-filter:

  - sessies en verbindingen bijhouden in interne tabellen

  - betere intrusiedetectie

- Proxyfirewall

  - Verkeer wordt via een toepassingsspecifieke proxy doorgegeven naar intern netwerk

  - Firewall begrijpt de toepassingen(HTTP, FTP, SMTP, POP,…) zelf en wijst alles af wat niet met de protocolspecificaties overeenstemt.

ANDERE FUNCTIONALITEITEN:

- Filteren van inhoud

  - Bepaalde websites blokkeren

- Virtual Private Networks (VPN)

  - Verkeer dr beveiligde tunnel v/ A->B leiden,via vijandige netw(bv.: Internet).

  - klant-onderneming of LAN-LAN (verbinding tss bedrijvensites)

- Network Address Translation (NAT)

  - Gereserveerde adresblokken omzetten in geldige adressen (zie later)

- Load Balancing

  - Firewall zorgt vr optimale spreiding v/d werklast tussen gelijksoortige servers

- High Availability

  - Als firewll uitvalt,kan z’n taak via hardware failover overgedr w. op e/andere

- Intrusiedetectie

  - Detecteren van aanvalspogingen, IP-adres op zwarte lijst zetten

- KISS: Keep It Simple, Stupid

  - De veiligste firewall is de eenvoudigste, extra toeters en bellen maken de firewall veelal kwetsbaarder voor hackers.

2) Wat verstaan we onder een firewall met een single box architectuur?  Hoe werkt een packet filter?  Welke pakketten worden wel/niet doorgelaten?  Welke aanvallen kunnen tegengehouden worden?  Bespreek mogelijkheden en voor- en nadelen.

    - Dual homed gateway / dual ported host

    - Choke (screening router / packet filter)

- Host fungeerd zowel als choke en als gate

- Eenvoudig te implementeren

- 2 variaties voor internettoegang:

  - Gebruikers loggen in op host (gevaarlijk)

  - Host fungeerd als proxyserver

- Voordeel: slechts 1 kritisch punt

- Best gebruikt als:

  - Er weinig trafiek naar het internet is

  - Internettrafiek niet echt kritisch is

  - Het intern netwerk bevat niet echt extreem waardevolle gegevens

Dual homed gateway / dual ported host als proxyserver

2. Screening router / packet filter

- Blokkeert pakketten

  - Voor niet gebruikte services

  - Die expliciet IP-source-routing opties zetten

- Laat pakketten door

  - Van inkomende TCP-connecties naar welbepaalde servers

  - Van uitgaande TCP-connecties vanaf welbepaalde clients

- Oordeelt op basis rule-set

- [ Pakketten doorgeven/filteren op basis van:

  - Pakketinformatie

* IP-adres bron & bestemming

* Protocol (TCP, UDP)

* Service: TCP/UDP bron-&bestemmingspoortnummers

* Pakkettype

* IP options (source routing,…)

  - Interface (in/out)

  - Historiek (statefull packet filtering)

* Is pakket een antwoord op ander pakket?

* Hoeveel pakketten van zelfde host?

* Zelfde pakket reeds gekregen?

* Gefragmenteerd pakket?				]

- Aanvallen:

  - IP-spoofing: aanvaard geen pakketten op externe interface met een intern bronadres

  - Source routing: aanvaard geen pakketten met deze optie

  - Tiny fragment attack

* IP pakket fragmenteren om TCP-header te verdelen over meerdere pakketten

* Aanvaardt niet: protocol==TCP && IP-fragment-offset==1

- Packet filters kunnen

  - Pakket naar vermelde bestemming sturen

  - Pakket vergeten, zender niet verwittigen

  - Pakket weigeren, afzender wel verwittigen

  - Informatie loggen

  - Alarmeren, verantwoordelijke verwittigen

  - Optioneel:	* Pakket wijzigen (adresvertaling, masquerading)

* Pakket versturen naar ander adres (naar de proxy)

* Filterregels zelf aanpasen (bv systeem als nt te vertrouwen markeren als vijandig pakket werd onderschept)

- Voordelen:

  - Eenvoudig en goedkoop

  - Kan volledig netwerk beschermen

  - Eenvoudige filtering (weinig regels) is zeer efficiënt

  - Veel gebruikt (HW en SW)

- Nadelen

  - Niet steeds perfect

* Moeilijk configureerbaar

* Eens opgezet, moeilijk te testen (trial and error)

* Bug in filtersoftware kan nare gevolgen hebben

  - Reduceert de performantie v/d router

  - Geen controle op gebruikers of toepassingen (SMTP op 25?)

  - Hoe achterhalen of filter gecompromitteerd is?

- [ Packet filters

  - Best gebruiken in volgende situaties:

* Te beschermen netwerk heeft al een hoge graad van hostbeveiliging

* Aantal gebruikte protocols is klein

* Er geen diensten aan het Internet moeten geleverd worden (goed voor interne firewalls)                                                                                        ]

3) Wat verstaan we onder een firewall met een screened host architectuur?  Evalueer deze manier van werken. Wat verstaan we onder een firewall met een screened subnet architectuur?  Bespreek de taken van de verschillende onderdelen

Choke en single homed gateway

- Twee delen:

  - Router blokkeert alle verkeer

* Van buiten tenzij bestemd voor de bastion host

* Van binnen tenzij afkomstig van de bastion host

* Ongewenste pakketten en IP source routing

  - Bastion host

* Voorziet in proxy services

* Mail server of mail forwarder

* Externe DNS

- Evaluatie

  - Duurdere implementatie

  - Twee systemen te beheren

  - Flexibele configuratie

  - Zwakke punten:

* Niet alle verker moet langs bastion host

* Slechts 1 in te nemen entiteit (router) = open netwerk

* Bastion host voorziet best niet in vitale diensten (vb. WWW)

Screened subnet architectuur

- Twee chokes en een bastion host

- Beste (enige goede) oplossing

- Creatie van gedemilitariseerde zone tussen intern en extern netwerk

- Buiten-router toont alleen DMZ aan buitenwereld

- Binnen-router toont alleen DMZ aan binnenwereld (gateway zit in DMZ)

- Bastion host mag single-homed zijn

- Routers van verschillende fabrikanten

- DUUR

TAKEN

- Taken routers (cfr 1 choke)

  - Blokkeert alle pakketten voor ongewenste diensten

  - Blokkeert pakketten met ongewenste opties

  - Externe router

* Blokkeert pakketten naar intern netwerk of interne router

* Laat alleen pakketten door met IP-bron/bestemmingsadres van gateway

  - Interne router

* Blokkeert pakketten naar extern netwerk of externe router

* Laat alleen pakketten door met IP-bron/bestemmingsadres van gateway voor gedefinieerde proxy-poorten

- Taken bastion host

  - Proxy service voor interne gebruikers van diensten op extern netwerk

  - Mail server of mail forwarder

  - Externe DNS